## Slide 1: Computer Organization & Design 实验与课程设计
洪奇军
redflag@zju.edu.cn。移动短号：558983
http://10.78.18.200:8080/Platform/
ftp://10.214.26.108:10000（施老师课件资源网站）
注册时邮箱格式:学号@st.zju.edu.cn
  2019-3-13
Computer Organization & Design
实验四
集成替换CPU核
-IP核设计CPU/IP2CPU
-逻辑实验模块优化三

## Slide 2: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 3: 实验目的
1. 复习寄存器传输控制技术
2. 掌握CPU的核心组成：数据通路与控制器
3. 设计数据通路的功能部件
4. 进一步了解计算机系统的基本结构
5. 熟练掌握IP核的使用方法

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. Spartan-3 Starter Kit Board/Sword开发板
  3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 6: 实验任务
1. 用IP核集成CPU并替换实验三的CPU核
  选用教材提供的IP核集成实现CPU
  此实验在Exp03的基础上完成
3. 设计数据通路部件并作时序仿真：
  ALU
  Register Files
4. 熟练掌握IP核的使用方法

## Slide 7: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 8: Computer Organization
Decomposability of computer systems
Computer System
CPU
Memory
I/O interface
Control unit
Datapath
Path: multiplexors
ALU
Registers
……
Hardware
Software
Input: PS2
Bidirectional: Storage
Output: VGA
SW、BTN
7-Seg、LED

## Slide 9: Digital circuits vs CPU organization
Digital circuit
  General circuits that controls logical event with logical gates --Hardware
Computer organization
  Special circuits that processes logical action with instructions -Software
Control unit
Datapath
Control signals
Status signals
Control output
Data input
Data output
Status input

## Slide 10: CPU部件之1-数据通路：Data_path
Data_path
  CPU主要部件之一
  寄存器传输控制对象：通用数据通路
基本功能
  具有通用计算功能的算术逻辑部件
  具有通用目的寄存器
  具有通用计数所需的尽可能的路径
本实验用IP 软核- Data_path
  核调用模块Data_path.ngc
  核接口信号模块(空文档)：Data_path.v
  核模块符号文档：Data_path.sym

## Slide 11: 数据通路空模块- Data_path.v
module Data_path( input clk, //寄存器时钟
input rst, //寄存器复位
input[25:0]inst_field, //指令数据域
input RegDst,
input ALUSrc_B,
input MemtoReg,
input Jump,
input Branch,
input RegWrite,
input[31:0]Data_in,
input[2:0]ALU_Control,
output[31:0]ALU_out,
output[31:0]Data_out,
output[31:0]PC_out
);
endmodule

## Slide 12: CPU部件之2-控制器：SCPU_ctrl
SCPU_ctrl
  CPU主要部件之一
  寄存器传输控制技术中的运算和通路控制器：
基本功能
  指令译码
  产生操作控制信号：ALU运算控制
  产生指令所需的路径选择
本实验用IP 软核- SCPU_ctrl
  核调用模块SCPU_ctrl.ngc
  核接口信号模块(空文档)：SCPU_ctrl.v
  核模块符号文档：SCPU_ctrl.sym

## Slide 13: 控制器接口文档- SCPU_ctrl.v
module SCPU_ctrl( input[5:0]OPcode, //OPcode
input[5:0]Fun, //Function
input MIO_ready, //CPU Wait
output reg RegDst,
output reg ALUSrc_B,
output reg MemtoReg,
output reg Jump,
output reg Branch,
output reg RegWrite,
output reg mem_w,
output reg [2:0]ALU_Control,
output reg CPU_MIO
);
endmodule

## Slide 14: 数据通路的功能部件之一：ALU
实现5个基本运算
  整理逻辑实验八的ALU
  逻辑图输入并仿真
Zero
Result
Overflow
A
B
Alu Operation
ALU Control Lines | Function | note
000 | And | 兼容
001 | Or | 兼容
010 | Add | 兼容
110 | Sub | 兼容
111 | Set on less than | 
100 | nor | 扩展
101 | srl | 扩展
011 | xor | 扩展

## Slide 15: 补充：实验原理与电路图
字段 | 含义
op | 指令的操作码
rs | 第 1 个源操作数寄存器
rt | 第 2 个源操作数寄存器
rd | 目的操作数寄存器，保存结果
shamt | 移位位数
funct | 功能域，用来选择op 域的一个特是定的操作
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位
MIPS R型指令格式

## Slide 16: 补充：ALU的原理
两级控制：通过ALU控制器实现对ALU的控制。
ALU的控制信号
控制 | 功能 | 操作
000 | and | Result = A & B
001 | or | Result = A ¦ B
010 | add | Result = A + B
110 | sub | Result = A – B
111 | slt | Result = A < B ? 1 : 0

## Slide 17: 补充：ALU控制器的控制信号
MIPS指令系统中，R型指令OP码是：000000
通过操作码译码产生对ALU的二个控制信号：
ALUop1
ALUop0

## Slide 18: 硬件描述参考代码
module alu(input A, B,
input[2:0] ALU_operation,
output[31:0] res,
input zero, overflow);
wire [31:0] res_and,res_or,res_add,res_sub,res_nor,res_slt;
reg [31:0] res;
parameter one = 32'h00000001, zero_0 = 32'h00000000;
assign res_and = A&B;
assign res_or = A|B;
assign res_add = A+B;
assign res_sub = A-B;
assign res_slt =(A < B) ? one : zero_0;
always @ (A or B or ALU_operation)
case (ALU_operation)
3'b000: res=res_and;
3'b001: res=res_or;
3'b010: res=res_add;
3'b110: res=res_sub;
3'b100: res=~(A | B);
3'b111: res=res_slt;
default: res=32'hx;
endcase
assign zero = (res==0)? 1: 0;
endmodule
How do you write with overflow code ?
always @ (*)
case (ALU_operation)
3'b000: res=A&B;
3'b001: res=A|B;
3'b010: res=A+B;
3'b110: res=A-B;
3'b100: res=~(A | B);
3'b111: res=(A < B) ? one : zero_0;
default: res=32'hx;
endcase
What is the difference The codes in the Synthesize?

## Slide 19: 数字系统的功能部件之一：Register files
实现32×32bit寄存器组
  优化逻辑实验Regs
  行为描述并仿真结果
端口要求
  二个读端口：
    R_addr_A
    R_addr_B
  一个写端口，带写信号
    Wt_addr
    L_S

## Slide 20: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 21: 设计工程：OExp04-IP2CPU
分解CPU为二个IP核
  在Exp03工基础上用二个IP核构建CPU
  顶层模块延用Exp03
    模块名：Top_OExp04_IP2CPU.sch
逻辑实验输出模块优化
  ALU模块优化
  Register Files模块优化
  优化目标：满足MIPS处理器的要求

## Slide 22: 设计要点
IP核设计CPU
--用二个第三方IP核集成CPU

## Slide 23: 清理Exp03工程
移除工程中的CPU核
  Exp03工程中移除CPU核关联
删除工程中CPU核文件
  SCPU.ngc 和 SCPU.v 文件
  在Project菜单中运行： Cleanup Project Files …
建议用Exp03资源重建工程
  除CPU核
  命名：OExp04-IP2CPU
Exp03需要清理的核

## Slide 24
拷贝二个IP核的Symbol文件到当前工程目录：
增加SCPU_ctrl.sym、Data_path.sym
拷贝二个IP软核.ngc文档到当前工程目录：
SCPU_ctrl.ngc、Data_path.ngc
接口文件SCPU_ctrl.v、Data_path.v

## Slide 25: 用逻辑原理图输入CPU设计

## Slide 26
Exp04完成CPU设计后的模块调用关系

## Slide 27
逻辑原理图输入设计ALU
此部件是逻辑实验的ALU进一步改造供Exp05使用
为了减少相互影响请单独建立工程

## Slide 28: 逻辑原理图输入
信号扩展模块
注意：加减器做减法时用补码是±31位
为了和无符号加法兼容需要扩展符号位
定制符号
非标准件

## Slide 29
拷贝下列模块符号到ALU工程目录：
（Exp01提供）
and32、or32、ADC32、xor32、nor32、srl32、SignalExt_32、mux8to1_32、or_bit_32

## Slide 30: ALU测试激励参考代码
A=32'hA5A5A5A5;
B=32'h5A5A5A5A;
ALU_operation =3'b111;
#100;
ALU_operation =3'b110;
#100;
ALU_operation =3'b101;
#100;
ALU_operation =3'b100;
#100;
ALU_operation =3'b011;
#100;
ALU_operation =3'b010;
#100;
ALU_operation =3'b001;
#100;
ALU_operation =3'b000;
#100;
A=32'h01234567;
B=32'h76543210;
ALU_operation =3'b111;
ALU模块调用结构
仿真通过后封装逻辑符号

## Slide 31: ALU_Simulation结果参考

## Slide 32: RTL-Schematic

## Slide 33
行为描述设计Register files
此部件是逻辑实验Exp10的Regs的优化供Exp05使用
可与ALU共享工程
逻辑Exp10的Regs特点：
采用逻辑门实例描述实现D触发器
采用多层调用MB_DFF触发器模块实现寄存器
采用结构描述实现Register Files

## Slide 34
非常精练的参考代码
Module regs(input clk, rst, L_S,
input [4:0] R_addr_A, R_addr_B, Wt_addr,
input [31:0] wt_data
output [31:0] rdata_A, rdata_B
);
reg [31:0] register [1:31]; // r1 - r31
integer i;
assign rdata_A = (Rs_addr_A == 0) ? 0 : register[reg_Rd_addr_A]; // read
assign rdata_B = (Rt_addr_B == 0) ? 0 : register[reg_Rt_addr_B]; // read
always @(posedge clk or posedge rst)
begin if (rst==1) for (i=1; i<32; i=i+1) register[i] <= 0; // reset
else if ((Rd_addr != 0) && (we == 1))
register[Wt_addr] <= wdata; // write
end
endmodule
代码来自李亚民教授
此代码留有BUG，请同学自行编写
仿真通过后封装逻辑符号

## Slide 35: regfile仿真结果

## Slide 36: 物理验证-DEMO接口功能
物理验证同实验三
SW[7:5]=显示通道选择
SW[7:5]=000：CPU程序运行输出
SW[7:5]=001：测试PC字地址
SW[7:5]=010：测试指令字
SW[7:5]=011：测试计数器
SW[7:5]=100：测试RAM地址
SW[7:5]=101：测试CPU数据输出
SW[7:5]=110：测试CPU数据输入
SW[0]=文本图形选择
SW[1]=高低16位选择
SW[2]=CPU单步时钟选择
SW[4:3]=00，点阵显示程序：跑马灯
SW[4:3]=00，点阵显示程序：矩形变幻
SW[4:3]=01，内存数据显示程序：0～F
SW[4:3]=10，当前寄存器+1显示
W15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
LED15 LED14 LED13 LED12 LED11 LED10 LED9 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
X0Y3
X0Y2
X0Y1
X0Y0
X1Y3
X1Y2
X1Y1
X1Y0
X2Y3
X2Y2
X2Y1
X2Y0
X3Y3
X3Y2
X3Y1
X3Y0
X4Y3
X4Y2
X4Y1
X4Y0
MCU3
PRGO
RSTN
MCU1~2
Ardunio
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
没有使用

## Slide 37: 思考题
如何结ALU增加溢出功能
  提示：分析运算结果的符号
分析逻辑Exp10的Register Files设计
  本实验你做了那些优化？
  逻辑Exp10的Register Files直接使用，你认为会存在那些问题？

## Slide 38: 实验问题总结
1.实验3. SW[4:3]=01,SW[1:0]=01显示7段码显示RAM数字:1111111->2222222->ffffffff时有部分是乱码，部分七段显示：55AA 可以如下修改：
assign Clk_CPU=(SW2)? clkdiv[24] : clkdiv[2]; 修改为 clkdiv[0]
2.行列键盘按键不动：注意BTN_X[4:0]是output.
3.7段码显示:55AA 说明只有初始值，SCPU没有正常开始工作。
4.自编P2S有问题时，显示会乱码。

## Slide 39: 实验室规范
实验结束时请关闭电脑主机（显示器电源不用关闭）。
关闭SWORD实验台电脑，但不要合上实验台盖子，不要拔动实验台这一端的USB下载线。
请整理好椅子，如下图所示：
每一张桌子上都有一个接线板提供电源，请不要打开电脑桌的后盖板取电。（部分WIN10密码：123456）

## Slide 40
END