## Slide 1: 数字逻辑设计实验
王总辉
zhwang@zju.edu.cn
手机：13588881787(651787)
  http://10.71.45.100/
2016年9月
实验14、移位寄存器设计与应用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握支持并行输入的移位寄存器的工作原理
掌握支持并行输入的移位寄存器的设计方法

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：设计8位带并行输入的右移/循环移位寄存器
任务2：设计跑马灯应用

## Slide 6: 实验原理
移位寄存器
带并行输入的移位寄存器
并行－串行转换器

## Slide 7: 移位寄存器
每来一个时钟脉冲，寄存器中的数据按顺序向左或向右移动一位
  必须采用主从触发器或边沿触发器
  不能采用电平触发器
数据移动方式：左移、右移、循环移位
数据输入输出方式
  串行输入，串行输出
  串行输入，并行输出
  并行输入，串行输出

## Slide 8: 串行输入右移移位寄存器
使用D触发器构成串行输入的右移移位寄存器

## Slide 9: 循环右移移位寄存器

## Slide 10: 带并行输入的右移移位寄存器
数据输入方式：串行输入、并行输入

## Slide 11: 带并行输入的8位右移移位寄存器
module shift_reg(
input wire clk, S, s_in,
input wire [7:0] p_in,
output wire [7:0] Q);
FD……
OR2……
AND2……
AND2……
INV……
endmodule

## Slide 12: 并行－串行转换器（1）
没有启动命令时
L
0
0
经过若干时钟周期
电路达到稳定状态
0
1
0
1 1 1 1 1 1 1 1
1

## Slide 13: 并行－串行转换器（2）
有启动命令时
H
1
1
0
0
1
1
0
0 x x x x x x x
0
1
0
1
0
0
1
1 0 x x x x x x

## Slide 14: 实验内容与步骤
任务1：设计8位带并行输入的右移移位寄存器
任务2：设计跑马灯应用

## Slide 15: 设计8位带并行输入的右移移位寄存器
新建工程
  工程名称用ShfitReg8b。
  Top Level Source Type用HDL
用结构化描述设计
波形仿真

## Slide 16: 激励代码
initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
S = 0;
s_in = 0;
p_in = 0;
#100;
// Add stimulus here
S = 0;
s_in = 1;
p_in =0;
#200;
S = 1;
s_in = 0;
p_in = 8'b0101_0101;
#500;
end
always begin
clk = 0; #20;
clk = 1; #20;
end

## Slide 17: 仿真波形输出

## Slide 18: 设计跑马灯应用（1）
新建工程
  工程名称用MyMarquee。
  Top Level Source Type用HDL
用结构化描述设计
  调用ShfitReg8b
  调用分频模块，用1s作为移位寄存器驱动时钟
  调用显示模块
  调用CreateNumber模块

## Slide 19: 设计跑马灯应用（2）
下载验证
  用sw[0]和sw[1]作为regA和regB的按键自增控制输入
  sw[2]=1，并行输入，将{RegA,RegB}赋给移位寄存器
  sw[2]=0，串行/循环右移移位
  sw[4]作为移位寄存器的模式选择：
    sw[4]=0，串行右移，串行输入值为sw[3]
    sw[4]=1，循环右移
  8位的移位寄存器的值用LED灯表示

## Slide 20: Top模块示意
module top(
……
CreateNumber({2'b0,btn_out},num);
ShfitReg8b s0(clk_1s, SW[2], s_in, num, LED);
DispNum m8(clk, {num[7:0],LED}, ……
……
endmodule

## Slide 21
Thank You !