## Slide 1: 数字逻辑设计实验
洪奇军
redflag@zju.edu.cn
手机：18868112881
http://10.78.18.200:8080/Platform/
注册时邮箱格式:学好@st.zju.edu.cn
  http://10.71.45.100/,ISE14.7:ftp://10.78.18.201
  2016年12月
实验13、计数器、定时器设计与应用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握同步四位二进制计数器74LS161的工作原理和设计方法
掌握时钟/定时器的工作原理与设计方法

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：采用行为描述设计同步四位二进制计数器74LS161
任务2：基于74LS161设计时钟应用

## Slide 6: 实验原理
同步四位二进制计数器74LS161
时钟应用设计

## Slide 7: 同步四位二进制计数器74LS161
74LS161是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器
可灵活运用在各种数字电路，实现分频器等很多重要的功能

## Slide 8: 74LS161功能描述
状态输出
并行输入
CP输入

## Slide 9: 74LS161功能表
同步并行置数
异步清0功能最优先
CP上升沿有效
CO= Q3 Q2 Q1 Q0 CTT

## Slide 10: 74LS161时序图

## Slide 11: 实现十进制计数器
改变与非门的输入信号 ，可以实现其它进制计数。
利用与非门拾取状态1010
实现十进制计数 （0000到1001）
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
0 1 0 0 2
1 1 0 0 3
0 0 1 0 4
1 0 1 0 5
0 1 1 0 6
1 1 1 0 7
0 0 0 1 8
1 0 0 1 9
0 1 0 1 10->0

## Slide 12: 实现16×16进制计数器
低位片
高位片
在计到1111以前，CO1＝0，高位片保持原状态不变
在计到1111时，CO1＝1，高位片在下一个CP加一

## Slide 13: 实现50进制计数器（16进制）
0010
0011
实现从0000 0000到0011 0001的50进制计数器
十进制数50对应的二进制数为0011 0010
低位片
高位片

## Slide 14: 分钟60进制（十进制显示）

## Slide 15: 数字时钟
设计一个数字钟，使用60进制和24进制计数器，实现24小时内时间的实时显示。
数字钟的初值通过初始化语句来实现，用数码管前两位显示小时的十位和个位，后两位显示分钟的十位和个位。

## Slide 16: 实验内容与步骤
任务1：采用行为描述设计同步四位二进制计数器74LS161
任务2：基于74LS161设计时钟应用
说明：按74LS161
功能表来写代码

## Slide 17: 设计同步四位二进制计数器74LS161
新建工程
  工程名称用My74LS161。
  Top Level Source Type用HDL
用行为描述设计
  CR是异步清零
  LD是同步置位

## Slide 18: 激励代码
initial begin
CR = 0;
D = 0;
CTP = 0;
CTT = 0;
Ld = 0;
#100;
CR = 1;
Ld = 1;
D = 4'b1100;
CTT = 0;
CTP = 0;
#30 CR = 0;
#20 CR = 1;
#10 Ld = 0;
#30 CTT = 1;
CTP = 1;
#10 Ld = 1;
#510;
CR = 0;
#20 CR = 1;
#500;
end

## Slide 19: 波形输出

## Slide 20: 基于74LS161设计时钟应用
新建工程
  工程名称用MyClock。
  Top Level Source Type用HDL
用结构化描述设计
  调用My74LS161
  调用分频模块，用100ms作为分的驱动时钟
  调用显示模块
下载验证

## Slide 21
Thank You !