## Slide 1: 数字逻辑设计实验
洪奇军
redflag@zju.edu.cn
移动短号：558983
http://10.78.18.200:8080/Platform/
注册时邮箱格式:学号@st.zju.edu.cn
  http://10.71.45.100/,ftp://stu:stu@10.78.18.201
  2019年10月10日
实验6.七段数码管显示译码器
设计与应用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握七数码管显示原理
掌握七段码显示译码设计
进一步熟悉Xilinx ISE 环境及SWORD实验平台

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：原理图设计实现显示译码MyMC14495模块
任务2：用MyMC14495模块实现数码管显示

## Slide 6: 实验原理
由7+1个LED构成的数字显示器件
每个LED显示数字的一段，另一个为小数点

## Slide 7: 共阴（阳）控制
  正负逻辑关系说明：
  （负逻辑）共阳连接：8个LED正极连在一起，负极低电平时
  （正逻辑）共阴连接：8个LED负极连在一起，正极高电平时点亮

## Slide 8: 共阴（阳）控制（7段数码管）
LED的正极(负极)连在一起，另一端作为点亮的控制
  共阳：正极连在一起，负极＝0，点亮
  共阴：负极连在一起，正极＝1，点亮

## Slide 9: Hex 7- segment decoder
Hex | D3D2D1D0 | BI/LE | a | b | c | d | e | f | g | p
0 | 0 0 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | p
1 | 0 0 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | p
2 | 0 0 1 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | p
3 | 0 0 1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | p
4 | 0 1 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | p
5 | 0 1 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | p
6 | 0 1 1 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | p
7 | 0 1 1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | p
8 | 1 0 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
9 | 1 0 0 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P
A | 1 0 1 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P
B | 1 0 1 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
C | 1 1 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P
D | 1 1 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | P
E | 1 1 1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
F | 1 1 1 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | P
X | x x x x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MC14495
兼容MC14495
略掉：
Pin11=VCR
Pin4=h+i
其它
共阳：74LS46/47
共阴：74LS48/49
CMOS4511
common anode

## Slide 10: Hex to 7-segment decoder: Simplifying
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 11: a,b真值表说明

## Slide 12: Hex to 7-segment decoder Schematic
兼容MC14495
  省略VCR(Pin11)和h+i(Pin4)功能
a
b
c
d
e
f
g
enable

## Slide 13: Hex to 7-segment decoder Schematic

## Slide 14: schematic Sheet 改变尺寸大小
双击空白画布处，出现下面窗口

## Slide 15: 多位七段数码管显示原理
静态显示
  每个7段码对应一个显示译码电路
动态扫描显示：时分复用显示
  利用人眼视觉残留
  一个7段码译码电路分时为每个7段码提供译码
控制时序
  用定时计数信号控制公共极，分时输出对应七段码的显示信号： 动态扫描
4位七段码结构
  正极：公共端
  七段信号并联
(共阳)

## Slide 16: 分时控制示意
AN3
AN2
AN1
AN0
动态扫描
  低电平与输入显示对应
    共阳：低电平控制
  分时送a~g，p
  可用序列信号控制

## Slide 17: 实验内容与步骤
任务1：原理图设计实现显示译码MyMC14495模块
任务2：用MyMC14495模块实现数码管显示

## Slide 18: 设计实现MY_MC14495
新建工程，工程名称用MyMC14495。
新建源文件，文件名称用MyMC14495。
原理图方式进行设计。

## Slide 19: 设计实现MyMC14495
Check Design Rules，检查错误
View HDL Functional Model，查看并学习Verilog HDL代码

## Slide 20: 仿真
对MyMC14495模块进行仿真，参考激励代码如下：
integer i;
initial begin
D3 = 0;
D2 = 0;
D1 = 0;
D0 = 0;
LE = 0;
point = 0;
for (i=0; i<=15;i=i+1) begin
#50;
{D3,D2,D1,D0}=i;
point = i;
end
#50;
LE = 1;
end

## Slide 21: 波形图示例

## Slide 22: 生成逻辑符号图
  Create Schematic Symbol，系统生成MyMC14495模块的逻辑符号图文件，文件后缀.sym
符号图位于工程根目录
  自动生成的符号可修改: 可以用Tools菜单的Symbol Wizard，也可以打开.sym文件直接修改
  使用时必须复制.sym和..vf{添加到工程中，ADD NEW SCOURE}（或.v）到对应工程目录

## Slide 23: 任务2：实现数码管显示
新建工程DispNumber_sch
新建schematic文件DispNumber_sch
复制MyMC14495.sym和.vf到工程根目录
vf{添加到工程中，ADD NEW SCOURE}
在symbols框里的第一个
元件，就是MyMC14495

## Slide 24: 实现数码管显示
调用MyMC14495

## Slide 25: 下载验证
UCF引脚定义
  输入
    SW[7:4]=AN[3:0]
    SW[3:0]=D3D2D1D0
    SW[14]=LE
    SW[15]=point
  输出
    a~g，p

## Slide 26: UCF
net "SW[0]" loc = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
.
.
.
.
NET "BTN[0]" LOC = AF13 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ;#SW[14]
NET "BTN[1] " LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ;#SW[15]
NET "SEGMENT[0]“ LOC = AB22| IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#point
NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;

## Slide 27: 比较有用的菜单按钮

## Slide 28: 电路设计实验箱说明

## Slide 29: SWORD FPGA

## Slide 30: 计算机逻辑设计实验要求
1.逻辑设计共：13个实验。每次实验课“√”签到。
2.每个实验完成后必须给老师检查通过后在点名册对应实验中签名（没有签名说明实验没有完成）。
3.实验1至3必须实验课结束之前完成，实验4是ISE平台介绍主要课后自学，实验5-14在下一次课结束时完成。延期完成请及时给老师检查，同时会扣一定的分数。
4.实验报告说明：实验1-4、实验5-7、实验9-11、实验12-14各合写一份报告，共计4份报告。报告迟交每天扣5分。
5.实验占总成绩30分。每个实验完成签名1分，小计13分。每份报告4分，小计16分，加1分机动合计30分。超过5个实验来完成，实验成绩计0分。

## Slide 31: 实验室规章制度
1.不能在实验室内吃零食和就餐。订餐请到走道上就餐。
2.实验结束时请关闭电脑主机电源，勿关显示器电源，后面实验同学以为电脑坏了。
3.Sword实验箱的盖子不要合上，关闭各种仪器的电源。导线放实验箱内。
4.实验结束后请整理好椅子，实验签到需写上Sword实验箱号。

## Slide 32
Thank You !