## Slide 1: 数字逻辑设计实验
王总辉
zhwang@zju.edu.cn
手机：13588881787(651787)
  http://10.71.45.100/
2016年9月
实验8、全加器的设计实现

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握一位全加器的工作原理和逻辑功能
掌握串行进位加法器的工作原理和进位延迟
了解加法器在CPU中的地位
掌握FPGA开发平台进行简单的I/O数据交互

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：原理图方式设计4位串行进位加法器
任务2：实现4位加法器应用

## Slide 6: 实验原理
1位全加器
  三个输入位：数据位 Ai 和 Bi，低位进位输入 Ci
  二个输出位：全加和 Si，进位输出 Ci+1
Ai | Bi | C i | Si | C i+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 7: 一位全加器
根据一位全加器的输入输出关系，得到电路图
module adder_1bit(
input wire a, b, ci,
output wire s, co);
and m0(c1,a,b);
and m1(c2,b,ci);
and m2(c3,a,ci);
xor m3(s1,a,b);
xor m4(s,s1,ci);
or m5(co,c1,c2,c3);
endmodule

## Slide 8: 多位串行进位加法器
多位全加器可由一位全加器将进位串接构成
高位进位生成速度慢，位数越多时间越长

## Slide 9: 4位全加器

## Slide 10: 设计按键数据输入模块
使用行为描述设计
  在实验7基础上，更新“加法”为Adder4b模块

## Slide 11: 按键去抖动原理
抖动原因：按键按下或放开时，存在机械震动
抖动时间一般在10~20ms
按键去抖动方法：延时，以避开机械抖动

## Slide 12: 防抖动模块 + 分频器
module pbdebounce(
input wire clk_1ms,
input wire button,
output reg pbreg
);
reg [7:0] pbshift;
always@(posedge clk_1ms) begin
pbshift=pbshift<<1;
pbshift[0]=button;
if (pbshift==8'b0)
pbreg=0;
if (pbshift==8'hFF)
pbreg=1;
end
endmodule
100MHz*1ms=1*105
217 =1.3*105

## Slide 13: 实验内容与步骤
任务1：原理图方式设计4位串行进位加法器
任务2：实现4位加法器应用

## Slide 14: 4位加法器设计
新建工程
  工程名称用MyAdder。
  Top Level Source Type用HDL
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用Adder1b。
原理图方式进行设计

## Slide 15: 4位加法器设计（2）
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用Adder4b。
原理图方式进行设计，调用前面设计的Adder1b
进行波形仿真，激励输入至少4组

## Slide 16: 加法器应用设计（1）
新建源文件
  类型是Verilog,文件名为top。
  右键设为“Set as Top Module”
代码输入进行设计
  调用pbdebounce模块
  调用Adder4b模块
  调用pbdebounce、clkdiv模块
  调用DispNum模块
  调用CreateNumber模块

## Slide 17: 加法器应用设计（2）
业务逻辑要求
  两个4位操作数A，B
  可用两个按键进行自增
  得到和C和进位Co
  把A、B、C和Co动态显示
  按键做防抖动处理

## Slide 18: 加法器应用设计（3）
module top(
input wire clk,
input wire [1:0]SW,
output wire [3:0]AN,
output wire [7:0]SEGMENT,
);
wire [15:0] num;
wire [1:0] btn_out;
wire [3:0] S;
wire Co;
wire [31:0] clk_div;

## Slide 19: 加法器应用设计（4）
pbdebounce m0(clk_div[17],SW[0],btn_out[0]);
pbdebounce m1(clk_div[17],SW[1],btn_out[1]);
clkdiv m2(clk,0,clk_div);
CreateNumber……
Adder4b m5(.A(num[3:0]),.B(num[7:4]),……
DispNum m6(clk, {num[7:0],3'b0,Co,S},……
endmodule

## Slide 20: 物理验证
UCF引脚定义
  输入
    时钟：clk
    按键加1控制：sw[0]对应num[3:0]，sw[1]对应num[7:4]
  输出
    AN[0]：A - num[3:0]
    AN[1]：B - num[7:4]
    AN[2]: S
    AN[3]: Co
根据设计修改UCF

## Slide 21
Thank You !